Τ.Ε.Ι. Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τηλ.:  2461040161  εσωτ. 225

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ

ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού

- Οι προτάσεις και τα σχέδια του διαγωνισμού για τον πάγκο λαϊκής αγοράς να κατατεθούν στην Γραμματεία του Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας .

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το κόστος κατασκευής όσο είναι δυνατό να μην ξεπερνά τα 700ευρώ.

- Να μην υπάρχουν αιχμές και επικίνδυνα σημεία τραυματισμού.

- Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση να είναι εύκολη, γρήγορη και να μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα άτομο.

- Ο πάγκος να μπορεί να αντέχει σε πλήρη ανάπτυξη μέγιστο βάρος ως 300Kgr.

- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να καθαρίζονται εύκολα, να μην οξειδώνονται, να μην δημιουργούν τοξικές ενώσεις, να είναι αντοχής, να είναι ελαφρά.

Β) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ που έρχονται σε απευθείας επαφή με τα είδη πρέπει να :

  - Είναι λείες εύκολα καθαριζόμενες & πλενόμενες.

  - Μην είναι κατασκευασμένες από πορώδη υλικά που συγκρατούν μικροοργανισμούς και να περιέχουν τοξικά υλικά.

  - Μην οξειδώνονται και να μην αλλοιώνονται.

  - Είναι μεγάλης αντοχής & σκληρότητας ώστε να μην χαράσσονται εύκολα.

  - Είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριές.

- ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ σταθερά ή με ρόδες πρέπει να :

  - Ρυθμίζονται καθ’ ύψος

  - Είναι σταθερά στην βάση τους, ειδικά αν έχουν ρόδες να είναι με φρένα.

  - Να μην έχουν εξέχουσες βίδες ή άλλα επικίνδυνα εξαρτήματα.

- ΤΕΝΤΕΣ προστασίας πάγκου και πωλητή πρέπει να :

  - Είναι μη διαπερατές από νερό

  - Είναι μη θερμοαπορροφητικές

  - Είναι αντοχής στη χρήση (δίπλωμα, τέντωμα, ήλιος, βροχή)

  - Να πλένονται εύκολα

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΝΤΑΣ πρέπει να είναι :

  - Σταθερά στηριζόμενο στον πάγκο (να αντέχει σε ανέμους)

  - Να διατηρεί την τέντα τεντωμένη και με κλίση

  - Να συναρμολογείται εύκολα από ένα άτομο

  - Να είναι ρυθμιζόμενου ύψους

  - Να καλύπτει όλο τον πάγκο

- ΠΑΓΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ των προϊόντων πρέπει να είναι διαστάσεων μήκους 2,5m με δυνατότητα ανάπτυξης δεξιά και αριστερά +50cm από κάθε πλευρά του, πλάτους 0,90cm με δυνατότητα επιπλέον ανάπτυξης προς τα πίσω των δύο ακραςίων τμημάτων του +90cm. (είτε χωρίς επέκταση, είτε με την επέκταση)

Σχηματικά σε κάτοψη και πλήρη ανάπτυξη ο πάγκος έκθεσης πρέπει να είναι :

Η πρόσοψη του πάγκου θα πρέπει να καλύπτεται με αναρτώμενο στο επάνω μέρος του ύφασμα εύκολα πλενόμενο.

Γ) ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΚΑΘΕ ΠΑΓΚΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ.

- Κάδο απορριμμάτων ή σύστημα ανάρτησης σάκου απορριμμάτων.

- Αναρτώμενη επιφάνεια όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία της αδείας του κατόχου.

- Προαιρετικά αναρτώμενη ταμπέλα με την εμπορική επωνυμία του παραγωγού ή πωλητή.

- Πάνω στην επιφάνεια του πάγκου δυνατότητα τοποθέτησης περιστρεφόμενης βάσης τοποθέτησης ζυγού διαστάσεων 45x45cm.